Kodėl  skiriasi karšto vandens cirkuliacijos („gyvatuko“) mokestis ?

Šildymo sezono metu daugiabučiame name  įvadinio šilumos apskaitos prietaiso fiksuotas bendras sunaudotas šilumos kiekis paskirstomas patalpų šildymui, vandens pašildymui (karšto vandens ruošimui) ir karšto vandens temperatūros palaikymui namo karšto vandens sistemos cirkuliaciniuose vamzdynuose bei vonių šildytuvuose ( liaudiškai vadinamuose „gyvatukuose“).

Karšto vandens cirkuliacijos mokestis susideda iš šilumos kiekio, sunaudoto visoje daugiabučio namo karšto vandens cirkuliacinėje sistemoje, bei šilumos energijos, suvartotos vonios patalpų šildymui per „gyvatuką“. Cirkuliacinė karšto vandens sistema daugiabučiame name užtikrina, kad karštas vanduo  cirkuliuotų namo magistraliniais bei paskirstomaisiais vamzdynais, ir bet kada  atsukus karšto vandens čiaupą iš karto bėgtų karštas vanduo. Cirkuliuodamas sistemoje karštas vanduo atiduoda į aplinką dalį šilumos (atvėsta), todėl jis pastoviai pašildomas iki reikiamos temperatūros ( žiūrėti schemą).

1 – tiekimo stovas;

2– cirkuliacinis stovas;

3 – vonios šildytuvas („gyvatukas“);

4 – vandens skaitiklis;

5 – ventilis;

6 – vandens ėmimo čiaupas;

7–  karšto vandens tiekimo magistralė;

8 – karšto vandens cirkuliacinė magistralė

Dėl gerokai didesnio įrenginių (vamzdynų, čiaupų, jungčių) kiekio daugiabučio namo karšto vandens cirkuliacinėje sistemoje suvartojama kelis kartus daugiau šilumos energijos nei suvartoja liaudiškai vadinamas „gyvatukas” vonios patalpų šildymui.

Daugiabučių namų karšto vandens cirkuliacinės sistemos yra skirtingos dėl nevienodos vamzdynų konfiguracijos bei vamzdynų ilgių ir diametrų, nevienoda yra vamzdynų izoliacijos būklė. Dėl šių priežasčių atskirų daugiabučių namų sistemose sunaudojamos šilumos kiekis skiriasi. Taip pat cirkuliacinėje sistemoje suvartotą šilumos kiekį įtakoja organizaciniai veiksniai: Ar sistemoje nustatyta ne per aukšta temperatūra? Ar taikomi taupieji sistemos valdymo režimai ( pvz., naktį temperatūra sistemoje valdikliu laikinai sumažinama)? Ar sistema subalansuota?

Pažymėtina, kad vadovaujantis šilumos paskirstymo metodais, sudarytais ir patvirtintais Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT), daugiabučio namo vartotojams išdalinamas (paskirstomas) tik tas šilumos kiekis, kurį užfiksuoja  namo bendrasis įvadinis šilumos skaitiklis.

UAB „Ukmergės šiluma” administracija

# Text boxes

Įvadinis namo šilumos apskaitos prietaisas (kWh)

Šilumos kiekis patalpų šildymui

Šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti

Šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai

(  taip pat „gyvatukui“ )